## Slide 1
차륜형 로봇의
2m 정밀 목표 지점 도달 미션
엔코더 기반 PID 제어 · 가중치 보정 · 웹 관제 시스템 구현
Arduino Uno
ESP32 WebServer
PID Control
Encoder Log
Error
±3→달성
1 / 6

## Slide 2
01 시스템 아키텍처
하드웨어 & 소프트웨어 구성
HARDWARE
좌 모터
+ 엔코더
Arduino
Uno
ESP32
WebServer
웹 대시보드
(브라우저)
→
→
→
SOFTWARE (Arduino Uno)
엔코더
인터럽트
오차 계산
E = L-(R×w)
PID 연산
(dt 기반)
PWM 출력
(50~150)
→
→
→
🌐 논블로킹 구조
delay() 완전 제거 → millis() 타이머 | Serial.setTimeout(10ms) | 0.2초 상시 보고
2 / 6

## Slide 3
02 문제 정의
제로베이스: P제어 없이 오차가 폭주했다
Chart: 초기 주행 — 오차(E = L - R) 누적 추이
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
오차 (Error) | 1 | 4 | 11 | 17 | 24 | 30 | 33 | 34 | 38 | 44 | 46 | 50 | 56 | 57 | 57 | 70 | 70 | 78 | 84 | 87
100
최대 오차 (틱)
↑폭증
갈수록 커지는 패턴
0%
오차 0 스텝 없음
원인: P제어 부재
→ 좌우 모터 성능 편차 무보정
3 / 6

## Slide 4
03 Kp 튜닝 로그
Kp = 18.5에서 오차 ±3으로 안정화
Chart: Kp=18.5 적용 후 L/R 엔코더 카운트
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
L 엔코더 | 23 | 23 | 42 | 59 | 78 | 94 | 111 | 128 | 165 | 165 | 185 | 204 | 220 | 240 | 255 | 273 | 289 | 309 | 326 | 356 | 375 | 391 | 391 | 409 | 426 | 445 | 462 | 480 | 494
R 엔코더 | 23 | 23 | 41 | 60 | 76 | 93 | 110 | 128 | 165 | 165 | 183 | 204 | 221 | 239 | 254 | 272 | 290 | 307 | 321 | 357 | 373 | 391 | 391 | 407 | 428 | 444 | 459 | 478 | 495
Chart: 오차 E (Kp=18.5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
오차 E | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 3 | 2 | -1
Before (P제어 없음)
최대 오차: 100틱
갈수록 폭증 → 직진 불가
After (Kp = 18.5)
최대 오차: ±5틱
대부분 ±2 이내 안정
VS
4 / 6

## Slide 5
04 가중치(Weight) 보정
엔코더 정상 → 물리적 편차 원인 분석 & 해결
⚙️
바퀴 슬립
오른쪽 바퀴 마찰계수
차이로 인한 미끄러짐
⚖️
무게중심
섀시 무게 분포
불균형으로 편향
🔧
휠 얼라인먼트
모터 장착 각도
미세 편차 누적
해결: rightWeight 가중치 적용
Error = leftTicks − (rightTicks × rightWeight)
→ 오른쪽 물리적 이득 보상 → 직진 보정
Chart: 가중치 적용 후 오차 E
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
오차 E (가중치 적용 후) | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 4 | -2 | 5 | -2 | 5 | -2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | -1 | 3 | -2 | 3 | 0
5 / 6

## Slide 6
05 최종 결과 & 결론
3단계 개선으로 목표 달성
❌
STEP 1
제로베이스
P제어 없음
오차 최대 100
→
⚠️
STEP 2
Kp = 18.5
오차 ±5 이내
직진 불량 잔존
→
✅
STEP 3
가중치 적용
오차 ±5 이내
직진 안정화
⚠ 현재 시스템 한계
엔코더 정상인데 직진 불량 → 물리 편차 완전 해소 어려움
가중치 값 환경마다 재보정 필요 (바닥면 마찰 변화)
저분해능 엔코더(40틱/rev) → 정밀도 한계 존재
🚀 향후 개선 방향
고분해능 엔코더 교체 → 정밀도 향상
I·D 제어 추가 → steady-state 오차 완전 제거
S-Curve 가감속 → 속도 & 정밀도 동시 향상
결론: 제로베이스 오차 100 → P제어(Kp=18.5) + 가중치 보정으로 ±5 이내 달성. 데이터 기반 3단계 반복 개선 과정 완료.
6 / 6